OSP Title
Hardware a přenositelnost
Open Source Programování
http://rtime.felk.cvut.cz/osp/
Pavel Píša
<pisa@fel.cvut.cz>
http://cmp.felk.cvut.cz/~pisa
Michal Sojka
František Vacek
DCE FEL ČVUT
© Copyright 2004-2010, Pavel Píša, Michal Sojka, František Vacek, Free-Electrons.com, GNU.org, kernel.org, Wikipedia.org, distrowatch.com
Creative Commons BY-SA 3.0 license Latest update: 9. V 2012

---
Neo FreeRunner – Openmoko
- High resolution touch screen 2.84” (43mm x 58mm) 480x640 pixels
- 128MB SDRAM memory
- 256 MB integrated flash memory (expandable with microSD or microSDHC card)
- microSD slot supporting up to 16GB SDHC (Secure Digital High Capacity) cards (Supported microSD cards)
- Internal GPS module
- Bluetooth
- 802.11 b/g WiFi
- 400Mhz ARM processor
- 2 3D accelerometers
- 2 LEDs illuminating the two buttons on the rim of the case (one bicolor [blue|orange] behind the power button, 1 unicolor [red] behind the aux button)
- Tri-band GSM and GPRS
- USB Host function with 500mA power, allowing you to power USB devices for short periods (will drain the FreeRunner battery faster)

---
Neo Freerunner - GTA02
- Plně otevřený HW
  Creative Commons Attribution Share-Alike
- Data včetně návrhu mechaniky
- Množství distribucí nad Qt (X11 nebo FB), Gtk, EFL (Enlightenment Foundation Libraries)

---
Neo Openmoko Architecture

---
OpenPhoenux - GTA04
- 800 MHz TI OMAP3 (ARM Cortex A8)
- 3D Graphics Accelerator and DSP
- 512 MB RAM, 512 MB Flash, Micro-SD up to 32 GB
- HSPA UMTS with up to 400h standby time
- GPS, Navigation Sensors, WLAN, Bluetooth, OTG2.0
Konference OpenMobility 2012
Openmoko is dead. Long live Openphoenux!
Debian/LXDE (development system)
QtMoko
SHR
Replicant (fully free Android)
Softwarové vybavení – distribuce

---
The Open Graphics Project -OGD1
- První návrh je prototypová deska pro PCI sběrnici. Podporuje dva DVI porty a TV výstup
- Algoritmy pro zobrazování a akceleraci grafiky jsou realizované pomoci FPGA
- Pro start OS i podpora VGA kompatibilního režimu - dosaženo již bootování běžné Gentoo distribuce
- Vlastní návrh HW - GPL licence
- Device Drivers (MIT/X11 licence)
- RTL FPGA návrh – Verilog – dvojí licence GPL a proprietární
- RTL pro PCI bridge ASIC bude uvolněno pod GPL po zaplacení ceny návrhu chipu
- Stránky projektu: http://www.opengraphics.org/
- Projekt vznikl především jako reakce na problémy s uzavřeností ovladačů a specifikací běžných akcelerovaných grafických karet. Může však být zajímavý i pro projekty akcelerovaného zpracování různých jiných dat.

---
Další zajímavé HW projekty
- RepRap Project (3D printer) http://reprap.org/
- RONJA (Reasonable Optical Near Joint Access) http://ronja.twibright.com/
- Milkymist (LatticeMico32 in a Xilinx Spartan-6 FPGA) http://www.milkymist.org/mmone.html
- Open Source Ecology – Global Village Construction Set

---
Freescale MPC 5200
- Využívá několik projektů na Katedře řídicí techniky (DCE FEL)
  - Eurobot Flamingos DCE team (Linux + CAN + vlastní sysless HW)
  - RAMA UAV Control System Homepage – letový SW pro helikoptéru
    (Linux + CAN + vlastní sysless HW)
- PowerPC 400 MHz MPC603e
  FPU, MMU, 16K I/16K D Caches,
  10/100 Ethernet MAC, ATA/IDE,
  USB 1.1 Host, 6x UART, SPI,
  2x I2C, 3x I2S, 2x CAN, GPIO
  Timers, 1.5V core, 3.3V external
- 128 MB DDR RAM
- 64 MB NOR Flash
- Operační systémy
  - Linux 2.6.x
  - RTEMS
    (GPL + linking exception)
  - VxWorks (uzavřený)

---
Hardware in the Loop Simulation of FBW System
- BOA 5200 – základ MPC 5200
- Matlab Simulink Real Time Workshop pro modelování zátěže a řízení
- Cílová platforma Linux + CANfestival + HW FreeScale DSP 56k

---
Avionika pro UL letadla
- OCERA components
  LinCAN – CAN driver
- Software Environment
  Linux 2.4.26, SVGAlib, OpenAL, Tiff, ALSA
Temperature s.
Barometric s.
Air speed sensor
PC104 (Linux)
Motorola HC12
CAN
LCDisplay
Sound system
...
...
Motorola HC12
Motorola HC12

---
Další projekty na DCE
Bezpilotní vrtulník RAMA
3 palubní počítače
Programováno v C
OS Linux
http://rtime.felk.cvut.cz/helicopter
Kráčející robot SPEJBL
13 (!) palubních počítačů
Programováno v C
OS Linux
Mobilní robot ReToBot
3 palubních počítače
Programováno v C
OS Linux
http://dce.felk.cvut.cz/retobot

---
PiKRON - PiMX1 Board
- MCU ARM M9328 MX1 ARM920T
- 32 MB 100 MHz SDRAM (x16 only)
- 4 MB to 32 MB StrataFlash
- 3x UART (MX1) 3.1 Volts levels
- Direct LCD and Keyboard
- CMOS Video Input
- 2x 50-pin PRECI-DIP Ultraminiature
- Power supply +5 VDC from USB or +5VDC or 3.1-3.3 VDC external
- Onboard 1.8 and 3.1 VCD switched regulators
- Dimensions 50 mm x 79 mm
SW RTEMS, U-Boot, Linux, sysess
http://www.pikron.com/pages/products/cpu_boards/pimx1.html

---
PiKRON PiMX1- aplikace
- AMV infúzní pumpa – RTEMS, uLUt, SuiTk
- Monitoring na PC – Qt + GNU/Linux (případně klient i pro Windows)
- Infrastruktura pro sběr dat – Wifi AP OpenWRT (MIPS Linux, uLUt)

---
Komunikační protokol uLan
- 1992 potřeba vybrat ve firmě PiKRON vhodný protokol pro komunikaci mezi MCU (v té době 8051/80552, nyní LPC2xxx, LPC17xx) pro sadu laboratorních přístrojů a zařízení
- V té době ETHERNET nepřichází pro malá zařízení v úvahu, dnes sice do úvahy přichází, nevýhoda - topologie již není sběrnice
- CAN pěkný, ale 8 B na zprávu je málo a není integrován všude
- Profibus – díky patentové politice Profibus International nebezpečná bomba, zdegradoval na řešení bez slovníků a objektové vrstvy, v zásadě master-slave
- Volba vlastního protokolu nad RS-485, řešení SW nad UART, 9-bit
- GPL driver Linux, Windows, sysless ARM LPC2xxx, LPC17xx
- GPL/LGPL/MPL řešení komunikace, objektových slovníků a správy pro zařízení

---
Real-Time aplikace a Linux
- Pro veškeré zde uvedené HW aplikace je kritická spolehlivost časování
- Nutné použít RT-Priority, RT Exekutivy (RTEMS) nebo plně preemptivní Linux
- Pozor: dnes i tak striktní požadavky na burze, i tam je zájem o RT jádro a odezvy v řádu milisekund
Waiting
task
Running task
Process
context
Makes the
task runnable
Interrupt
handler
Scheduler
Interrupt
context
interrupt
latency
Interrupt
scheduler
duration
handler
duration
scheduler
latency
- Free-Electrons Real-time in embedded Linux systems
  http://free-electrons.com/docs/realtime/
  Michael Opdenacker, Thomas Petazzoni
- Real-Time Linux Wiki – http://rt.wiki.kernel.org/

---
OpenCores.org
- Největší otevřená (LGPL, 3-cl BSD) knihovna FPGA návrhů
- Založeno 1999 - Damjan Lampret
- Procesorů (8/53):
  - OpenRISC, klony Zilog Z80, openMSP430, Plasma (MIPS), PIC16F84, 8051, 8080, Zet 16-bit x86, PIC16F84, ZCPU, TG68 m68k
- Řadiče/periferie:
  - USB 2.0 controller
  - Tri Ethernet 10/100/1000 Mbit
  - Kryptografie DES, AES & RSA
  - HyperTransport Tunnel
http://plasmacpu.no-ip.org:8080/

---
Portace kódu a křížový překlad
Cross-compiling toolchains
Thomas Petazzoni, Michael Opdenacker, Free Electrons
http://free-electrons.com/docs/toolchains
x86
Source code
Compilation
machine
Cross-compiling
toolchain
Native toolchain
x86
ARM
x86 binary
Execution machine
ARM binary

---
Nativní a křížové vývojové řetězce
build
host
target
build
host
target
Cross build
used to build a toolchain that runs on your workstation but generates binaries for the target
Native build
used to build the normal gcc of a workstation
The most common solution in embedded
build
host
target
build
host
target
Canadian build
used to build on architecture A a toolchain that runs on architecture B and generates binaries for architecture C
Cross-native build
used to build a toolchain that runs on your target and generates binaries for the target

---
Konfigurace a kompilace GCC
../../../gcc-4.3/configure -v --enable-languages=c,c++ \
        --prefix=/usr \
        --with-system-zlib --without-included-gettext --disable-nls \
        --enable-clocale=gnu \
        --enable-threads=posix --enable-tls --enable-secureplt \
        --enable-shared \
        --enable-objc-gc \
        --with-float=soft --enable-cxx-flags=-msoft-float \
        --enable-targets=arm-linux-gnu \
        --enable-target-optspace \
        --enable-symvers=gnu \
        --with-arch=armv4t \
        --enable-checking=release \
        --build=x86_64-linux-gnu \
        --host=x86_64-linux-gnu \
        --target=arm-linux-gnueabi \
        --enable-version-specific-runtime-libs \
        --with-headers=/usr/arm-linux-gnueabi/sys-include
Jak skompilovat Binutils, GCC, GLIB-C viz
http://rtime.felk.cvut.cz/hw/index.php/How_to_build_GNU_cross-compilers

---
Kompilace samostatných GNU balíků
- Při přípravě balíku
  - aclocal: configure.ac  aclocal.m4
  - autoheader: configure.ac  config.h.in
  - autoconf: configure.ac  configure
  - automake: Makefile.am  Makefile.in
- Konfigurace před kompilací na cílovém nebo build systému
  - <srcdir>./configure –host=arm-linux-gnueabi --enable-feature --with-package-x=/opt/x
    - Makefile.in  Makefile, config.h.in  config.h
    - configure je možné ovlivňit i CFLAGS=x, LDFLAGS=x v prostředí
- Kompilace
  - make all
- Instalace
  - make DESTDIR=/packaging/root install

---
Přenositelnost kódu
- Je nutné psát čistě a používat jen to, co je jazykem deklarováno
- Používat pokud to je možné standardizovaná API (např. POSIX, The Open Group Base Specifications, IEEE Std 1003.1)
- Nepředpokládat pořadí byte/charů ve slově (little/big-endian)
  endian.h: __BYTE_ORDER, __LITTLE_ENDIAN, __BIG_ENDIAN
  byteswap.h: bswap_16, bswap_32
- Nepředpokládat počet bitů v adresační jednotce (CHAR_BIT)
  (např DSP, kde char/int/long/float/double = 32-bit)
  stdint.h: int32_t, uint32_t, obecně intN_t, uintN_t, (u)int_leastN_t, (u)int_fastN_t, (u)intmax_t, size_t, ssize_t
- Nikdy nepřetypovat ukazatel na int a zpět, dokonce ani na long (především, kvůli Win32_64), intptr_t, uintptr_t
- sizeof (struct s), offsetof(struct s, d)
- Nezarovnané přístupy nemusí být architekturou podporované, v každém případě snižují výkonnost
- Atomické operace atomic_t a další jsou-li k dispozici

---
Síťové formáty/serializace
- Vnější síťové formáty vždy striktně oddělovat od vnitřních
  - Zarovnání struktur se může lišit
  - Při přenosu binárních dat používat alespoň
    uint32_t htonl(uint32_t hostlong);
    uint16_t htons(uint16_t hostshort);
    uint32_t ntohl(uint32_t netlong);
    uint16_t ntohs(uint16_t netshort);
  - lépe IDL (Interface description language)/External Data Representation (XDR)
    - Sun's ONC RPC
    - The Open Group's Distributed Computing Environment
    - IBM's System Object Model
    - Object Management Group's CORBA
  - nebo textové formáty
    - XML, XMLRPC, SOAP, HTML, JSON atd.
    - Pozor: zjednoduší řešení ale parsování je pomalé (FastRPC)

---
XDR - External Data Representation
- Od roku 1995 IETF standard
- Zajišťuje kódování/zabalení dat/hodnot způsobem, který je nezávislý na architektuře použitého počítačového systému
- Zakódovaná data mohou být přenášena heterogenním prostředí
- Encoding - kódování lokální reprezentace do přenosového XDR reprezentace
- Decoding – převod XDR reprezentace do lokálního formátu použitému v systému příjemce
- Kódování čísel, délek atd. je binární a položky jsou zarovnané na 4 byte, datové typy: boolean, int (32 bit), unsigned int (32 bit), hyper (64 bit), unsigned hyper (64 bit), IEEE float, IEEE double, quadruple (new in RFC1832), enumeration, structure, string, fixed length array, variable length array, union, fixed length opaque data, variable length opaque data, void - zero byte quantity, optional (some type + present flag)

---
Remote Procedure Calls (RPC)
Vzdálené volání – popis API funkcí daný IDL
- Základní mechanizmus pro budování klient-server řešení
- Na straně klienta volání náhradní funkce
  - rpcprog_clnt.c – klient stub
- Ta zabalí data do XDR a pošle přes přenosový kanál (TCP/IP)
- Na straně serveru data přijata vygenerovaným kódem serveru
  - rpcprog_svc.c -- server stub
- Po dekódování do lokální podoby volaná uživatelská funkce serveru
- Její návratová data zakódovaná do XDR, předaná klientovi
- Generovaná funkce v rpcprog_clnt.c dekóduje data a předá je volajícímu programu
- Pomocné společné funkce v rpcprog_xdr.c a rpcprog.h
Machine B
(server)
client program
callrpc() function
execute request
call service
Machine A
(client)
service executes
request completes
return reply
client
program continues
http://www.cs.cf.ac.uk/Dave/C/node33.html

---
CORBA - Common Object Request Broker Architecture
- SW vrstva/standard
- umožňuje budovat objektově orientované aplikace, jejichž komponenty mohou být implementované v různých jazycích a běhových prostředích a mohou běžet na různých počítačích
- normalizace volání metod a referencí na objekty tak, aby byla síťově stransparentní

---
Odkazy
- Free Electrons http://free-electrons.com/
- LinuxDevices.com http://www.linuxfordevices.com/
- Neo FreeRunner – Openmoko http://wiki.openmoko.org/
- Rockbox http://www.rockbox.org/
- RTIME DCE HW Wiki http://rtime.felk.cvut.cz/hw/
  Vlastní HW vytvořený studenty a členy skupiny, popis přípravy a používání programovacích nástrojů pro různé platformy a odkazy na repository
- Odkazy na námi řešené projekty zabývajícími se sběrnicí CAN http://rtime.felk.cvut.cz/can/
- Otevřený projekt a návrh protokolu pro laboratorní přístroje, domácí a zemědělskou automatizaci nad linkovou vrstvou RS-485
  http://ulan.sourceforge.net/
- Zatím kvůli hrozbám a dezinformacím z Profibus International blokované GPL implementace protokolu Profibus
  http://profim.sourceforge.net/
  http://www.pbmaster.org/
- Projekt letového SW pro vrtulník http://rtime.felk.cvut.cz/helicopter/