OSP Title
Hardware a přenositelnost
Open Source Programování
http://rtime.felk.cvut.cz/osp/
Pavel Píša
<pisa@fel.cvut.cz>
http://cmp.felk.cvut.cz/~pisa
Michal Sojka
František Vacek
DCE FEL ČVUT
© Copyright 2004-2010, Pavel Píša, Michal Sojka, František Vacek, Free-Electrons.com, GNU.org, kernel.org, Wikipedia.org, distrowatch.com
Creative Commons BY-SA 3.0 license Latest update: 5. V 2010

---
Neo FreeRunner – Openmoko
- High resolution touch screen 2.84” (43mm x 58mm) 480x640 pixels
- 128MB SDRAM memory
- 256 MB integrated flash memory (expandable with microSD or microSDHC card)
- microSD slot supporting up to 16GB SDHC (Secure Digital High Capacity) cards (Supported microSD cards)
- Internal GPS module
- Bluetooth
- 802.11 b/g WiFi
- 400Mhz ARM processor
- 2 3D accelerometers
- 2 LEDs illuminating the two buttons on the rim of the case (one bicolor [blue|orange] behind the power button, 1 unicolor [red] behind the aux button)
- Tri-band GSM and GPRS
- USB Host function with 500mA power, allowing you to power USB devices for short periods (will drain the FreeRunner battery faster)

---
Neo Freerunner - GTA02
- Plně otevřený HW
  Creative Commons Attribution Share-Alike
- Data včetně návrhu mechaniky
- Množství distribucí nad Qt (X11 nebo FB), Gtk, EFL (Enlightenment Foundation Libraries)

---
Neo Openmoko Architecture

---
Freescale MPC 5200
- Využívá několik projektů na Katedře řídicí techniky (DCE FEL)
  - Eurobot Flamingos DCE team (Linux + CAN + vlastní sysless HW)
  - RAMA UAV Control System Homepage – letový SW pro helikoptéru
    (Linux + CAN + vlastní sysless HW)
- PowerPC 400 MHz MPC603e
  FPU, MMU, 16K I/16K D Caches,
  10/100 Ethernet MAC, ATA/IDE,
  USB 1.1 Host, 6x UART, SPI,
  2x I2C, 3x I2S, 2x CAN, GPIO
  Timers, 1.5V core, 3.3V external
- 128 MB DDR RAM
- 64 MB NOR Flash
- Operační systémy
  - Linux 2.6.x
  - RTEMS
    (GPL + linking exception)
  - VxWorks (uzavřený)

---
Hardware in the Loop Simulation of FBW System
- BOA 5200 – základ MPC 5200
- Matlab Simulink Real Time Workshop pro modelování zátěže a řízení
- Cílová platforma Linux + CANfestival + HW FreeScale DSP 56k

---
Avionika pro UL letadla
- OCERA components
  LinCAN – CAN driver
- Software Environment
  Linux 2.4.26, SVGAlib, OpenAL, Tiff, ALSA
Temperature s.
Barometric s.
Air speed sensor
PC104 (Linux)
Motorola HC12
CAN
LCDisplay
Sound system
...
...
Motorola HC12
Motorola HC12

---
Další projekty na DCE
Bezpilotní vrtulník RAMA
3 palubní počítače
Programováno v C
OS Linux
http://rtime.felk.cvut.cz/helicopter
Kráčející robot SPEJBL
13 (!) palubních počítačů
Programováno v C
OS Linux
Mobilní robot ReToBot
3 palubních počítače
Programováno v C
OS Linux
http://dce.felk.cvut.cz/retobot

---
PiKRON - PiMX1 Board
- MCU ARM M9328 MX1 ARM920T
- 32 MB 100 MHz SDRAM (x16 only)
- 4 MB to 32 MB StrataFlash
- 3x UART (MX1) 3.1 Volts levels
- Direct LCD and Keyboard
- CMOS Video Input
- 2x 50-pin PRECI-DIP Ultraminiature
- Power supply +5 VDC from USB or +5VDC or 3.1-3.3 VDC external
- Onboard 1.8 and 3.1 VCD switched regulators
- Dimensions 50 mm x 79 mm
SW RTEMS, U-Boot, Linux, sysess
http://www.pikron.com/pages/products/cpu_boards/pimx1.html

---
PiKRON PiMX1- aplikace
- AMV infúzní pumpa – RTEMS, uLUt, SuiTk
- Monitoring na PC – Qt + GNU/Linux (případně klient i pro Windows)
- Infrastruktura pro sběr dat – Wifi AP OpenWRT (MIPS Linux, uLUt)

---
Komunikační protokol uLan
- 1992 potřeba vybrat ve firmě PiKRON vhodný protokol pro komunikaci mezi MCU (v té době 8051/80552, nyní LPC2xxx, LPC17xx) pro sadu laboratorních přístrojů a zařízení
- V té době ETHERNET nepřichází pro malá zařízení v úvahu, dnes sice do úvahy přichází, nevýhoda - topologie již není sběrnice
- CAN pěkný, ale 8 B na zprávu je málo a není integrován všude
- Profibus – díky patentové politice Profibus International nebezpečná bomba, zdegradoval na řešení bez slovníků a objektové vrstvy, v zásadě master-slave
- Volba vlastního protokolu nad RS-485, řešení SW nad UART, 9-bit
- GPL driver Linux, Windows, sysless ARM LPC2xxx, LPC17xx
- GPL/LGPL/MPL řešení komunikace, objektových slovníků a správy pro zařízení

---
Real-Time aplikace a Linux
- Pro veškeré zde uvedené HW aplikace je kritická spolehlivost časování
- Nutné použít RT-Priority, RT Exekutivy (RTEMS) nebo plně preemptivní Linux
- Pozor: dnes i tak striktní požadavky na burze, že je i tam zájem o RT jádro
Waiting
task
Running task
Process
context
Makes the
task runnable
Interrupt
handler
Scheduler
Interrupt
context
interrupt
latency
Interrupt
scheduler
duration
handler
duration
scheduler
latency
- Free-Electrons Real-time in embedded Linux systems
  http://free-electrons.com/docs/realtime/
  Michael Opdenacker, Thomas Petazzoni
- Real-Time Linux Wiki – http://rt.wiki.kernel.org/

---
Přenositelnost kódu
- Je nutné psát čistě a používat jen to, co je jazykem deklarováno
- Používat pokud to je možné standardizovaná API (např. POSIX, The Open Group Base Specifications, IEEE Std 1003.1)
- Nepředpokládat pořadí byte/charů ve slově (little/big-endian)
  endian.h: __BYTE_ORDER, __LITTLE_ENDIAN, __BIG_ENDIAN
  byteswap.h: bswap_16, bswap_32
- Nepředpokládat počet bitů v adresační jednotce (CHAR_BIT)
  (např DSP, kde char/int/long/float/double = 32-bit)
  stdint.h: int32_t, uint32_t, obecně intN_t, uintN_t, (u)int_leastN_t, (u)int_fastN_t, (u)intmax_t, size_t, ssize_t
- Nikdy nepřetypovat ukazatel na int a zpět, dokonce ani na long (především, kvůli Win32_64), intptr_t, uintptr_t
- sizeof (struct s), offsetof(struct s, d)
- Nezarovnané přístupy nemusí být architekturou podporované, v každém případě snižují výkonnost
- Atomické operace atomic_t & co je-li k dispozici

---
Síťové formáty/serializace
- Vnější síťové formáty vždy oddělovat oddělovat od vnitřních
  - Zarovnání struktur se může lišit
  - Použít minimálně
    uint32_t htonl(uint32_t hostlong);
    uint16_t htons(uint16_t hostshort);
    uint32_t ntohl(uint32_t netlong);
    uint16_t ntohs(uint16_t netshort);
  - lépe IDL (Interface description language)/External Data Representation (XDR)
    - Sun's ONC RPC
    - The Open Group's Distributed Computing Environment
    - IBM's System Object Model
    - Object Management Group's CORBA
  - nebo textové formáty
    - XML, XMLRPC, SOAP, HTML, JSON atd.
    - Pozor: zjednoduší řešení ale parsování je pomalé (FastRPC)

---
Odkazy
- Free Electrons http://free-electrons.com/
- LinuxDevices.com http://www.linuxfordevices.com/
- Neo FreeRunner – Openmoko http://wiki.openmoko.org/
- Rockbox http://www.rockbox.org/
- RTIME DCE HW Wiki http://rtime.felk.cvut.cz/hw/
  Vlastní HW vytvořený studenty a členy skupiny, popis přípravy a používání programovacích nástrojů pro různé platformy a odkazy na repository
- Odkazy na námi řešené projekty zabývajícími se sběrnicí CAN http://rtime.felk.cvut.cz/can/
- Otevřený projekt a návrh protokolu pro laboratorní přístroje, domácí a zemědělskou automatizaci nad linkovou vrstvou RS-485
  http://ulan.sourceforge.net/
- Zatím kvůli hrozbám a dezinformacím z Profibus International blokované GPL implementace protokolu Profibus
  http://profim.sourceforge.net/
  http://www.pbmaster.org/
- Projekt letového SW pro vrtulník http://rtime.felk.cvut.cz/helicopter/